KARTA GWARANCYJNA TURBOSPRĘŻARKI

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i technologiczne w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja może być  uwzględniona jedynie po dostarczeniu turbosprężarki do serwisu w którym była regenerowana

W razie stwierdzenia w/w wad nabywcy przysługuje prawo naprawy lub wymiany turbosprężarki.

Do wymiany zakupionej turbosprężarki upoważniony jest tylko punkt, w którym został on zakupiony.

Naprawa lub wymiana gwarancyjna będzie rozpatrzona w okresie do 2 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanej turbosprężarki

Gwarancja nie obejmuje:

- turbosprężarek zakupionych i regenerowanych poza firmą TARKOM II (potwierdzenie pieczątką

sprzedawcy).

- Turbosprężarek uszkodzonych w wyniku błędnego montażu.

- Turbosprężarek uszkodzonych w wyniku wadliwego układu smarowania silnika.

- Turbosprężarek uszkodzonych w wyniku wypadku.

- Turbosprężarek uszkodzonych w wyniku dostania się ciał obcych.

( Uszkodzenie łopatek wirnika lub łopatek koła kompresji turbosprężarki. )

- Turbosprężarek uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania pojazdu.

- Przedwczesnego zużycia spowodowanego ponownym wykorzystaniem uszkodzonych

elementów montażowych.

- zaworów turbosprężarki jeżeli nie były one regenerowane bądź wymienione na nowe ( actuator elektroniczny, ciśnieniowy, podciśnieniowy)

- Naprawa gwarancyjna obejmuję wymianę uszkodzonych elementów turbosprężarki ,a w

przypadku niemożliwości naprawy tylko i wyłącznie wymianę na inną turbosprężarkę (nie ma

możliwości zwrotu gotówki za turbosprężarkę!!!)

- W przypadku stwierdzenia, że turbosprężarka na którą składana jest reklamacja ma ślady ingerencji przez inny zakład niż firma. TARKOM gwarancji nie uznaje się.

TYP………GT17 ……………………………..  NUMER… CHG0401I….

Pieczątka sprzedającego:                                            Marka samochodu: VW BORA

Potwierdzam, że wszystkie elementy układu smarowania są w stanie nie wpływającym na prawidłową pracę turbosprężarki lub jej przedwczesne zużycie.

Pieczątka warsztatu montującego:                                                      Wynik badania i pieczątka turbosprężarkę                                                                                     rozpatrującego reklamację:

Data i podpis:                                                                                                 Data i podpis:

UWAGA!

Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z pieczątką zakładu montującego jak i regenerującego turbosprężarkę. W przypadku reklamacji firma TARKOM II nie zwraca pieniędzy za montaż i demontaż turbosprężarki

Zapoznałem się z warunkami gwarancji

i zgadzam się z nimi.

Podpis właściciela pojazdu

VERTE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU TURBOSPRĘŻARKI

Turbosprężarka jest skomplikowanym urządzeniem o wyjątkowej precyzji. Nieprawidłowe użytkowanie lub modyfikacje mogą doprowadzić do jej uszkodzenia. Błędne podłączenie przewodów lub zmiana kontroli doładowania może doprowadzić do usterki turbiny i/lub silnika.

Bardzo ważnym jest ustalenie przyczyn niesprawności turbosprężarki i ich eliminacja przed przystąpieniem do montażu nowej lub poddanej regeneracji turbosprężarki.

Sprawdzić cały system dolotowy i w razie potrzeby wyczyścić. Następnie należy

wymienić filtr powietrza. Jakiekolwiek zabrudzenia mogą doprowadzić do

uszkodzenia turbosprężarki.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie rekomendowanych przez producentów

samochodów części eksploatacyjnych (OEM parts).

Układ olejowy musi być sprawdzony pod względem szczelności i drożności, tak

aby zapewniał niezakłócony przepływ oleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie silikonu jako elementu uszczelniającego turbosprężarkę.

Należy zweryfikować stan uszczelek układu smarowania turbosprężarki. W

przypadku jakichkolwiek zabrudzeń lub uszkodzeń należy je bezwzględnie

wymienić.

Wymienić olej w silniku oraz filtr oleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych

przez producenta.

Montując turbosprężarkę trzeba korzystać wyłącznie z nowych uszczelek pod

kolektor jak również z odpornych na wysokie temperatury śrub przeznaczonych do

montażu w układach wydechowych. Dokręcając śruby trzeba przestrzegać

wielkości momentu z jakimi mają być dokręcone. Należy sprawdzić i w razie

potrzeby wyczyścić kolektor wydechowy. Zabrudzenia mogą doprowadzić do

awarii turbosprężarki.

Podłączyć układ smarowania. Następnie wlać czysty olej silnikowy do wnętrza

turbosprężarki przez specjalny otwór, tak aby uniknąć "suchego" startu podczas

pierwszego uruchomienia silnika, kręcąc równocześnie wirnikiem sprężarki.

Kolejno zainstalować pozostałe podłączenia. Podczas montażu należy

bezwzględnie unikać sytuacji w których powstają naprężenia na przyłączach, jak i

na samej turbinie.

Po odcięciu zasilania/zapłonu kręcić rozrusznikiem aby wytworzyć ciśnienie w

układzie smarowania. Następnie uruchomić silnik i pozwolić mu pracować na

biegu jałowym przez ok. 30 sekund. Sprawdzić wszystkie połączenia i pewność

montażu upewniając się, że nie ma żadnych nieszczelności i przecieków